Государственное унитарное предприятие Самарской области

Институт «ТеррНИИгражданпроект»

ЗАКАЗ: Муниципальный контракт № 9К.2020.8974 от 24.06.2020

ЗАКАЗЧИК: Администрация сельского поселения Переволоки муниципального района Безенчукский Самарской области

Проект изменений в генеральный план

сельского поселения Переволоки

муниципального района Безенчукский

Самарской области

Том 1

Утверждаемая часть

Положение о территориальном планировании

сельского поселения Переволоки

муниципального района Безенчукский Самарской области

Директор                                                                                      И.Д. Бундов

Заместитель директора

по территориальному планированию                                       И.В. Власов

г. Самара, 2020 г.

# ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРЕВОЛОКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЗЕНЧУКСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

# 1. Общие положения

1.1. В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план сельского поселения Переволоки муниципального района Безенчукский Самарской области (далее – Генеральный план) является документом территориального планирования муниципального образования. Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий сельского поселения Переволоки муниципального района Безенчукский Самарской области в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

1.2. Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом сельского поселения Переволоки муниципального района Безенчукский Самарской области, иными нормативными правовыми актами сельского поселения Переволоки муниципального района Безенчукский Самарской области.

1.3. При осуществлении территориального планирования сельского поселения Переволоки учтены интересы Российской Федерации, Самарской области, муниципального района Безенчукский по реализации полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципального района Безенчукский, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Самарской области приоритетных национальных проектов, федеральных и областных целевых программ, программ развития муниципального района Безенчукский.

1.4. Генеральный план разработан на основе Стратегии социально-экономического развития Самарской области, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 12.07.2017 № 441 «О Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года», планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района Безенчукский и сельского поселения Переволоки .

1.5. При подготовке Генерального плана учтены:

- программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Самарской области, бюджета муниципального района Безенчукский, бюджета сельского поселения Переволоки ;

- решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание на территории сельского поселения Переволоки объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

- инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса;

- сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования;

- Схема территориального планирования Самарской области, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 N 261 (ред. от 27.06.2019);

- Схема территориального планирования муниципального района Безенчукский Самарской области, утвержденная решением Собрания представителей муниципального района Безенчукский Самарской области от № 294/42 от 21.08.2018;

- предложения заинтересованных лиц.

1.6. Генеральный план включает:

- положение о территориальном планировании сельского поселения Переволоки муниципального района Безенчукский Самарской области;

- карту границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Переволоки муниципального района Безенчукский Самарской области (М 1:25 000);

- карту функциональных зон сельского поселения Переволоки муниципального района Безенчукский Самарской области (М 1:25 000);

- карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Переволоки  муниципального района Безенчукский Самарской области (М 1:10000).

1.7. Положение о территориальном планировании сельского поселения Переволоки муниципального района Безенчукский Самарской области включает:

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Переволоки, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

- параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Безенчукский, объектов местного значения сельского поселения Переволоки , за исключением линейных объектов.

1.8. Карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Переволоки  включают:

- карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Переволоки муниципального района Безенчукский Самарской области (М 1:10 000);

- карту планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Переволоки муниципального района Безенчукский Самарской области (М 1:10 000).

1.9. На картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Переволоки отображаются планируемые для размещения объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления сельского поселения Переволоки полномочий по вопросам местного значения сельского поселения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, Уставом сельского поселения Переволоки и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие сельского поселения Переволоки. Для отображения планируемого размещения линейных объектов, расположенных за границами населенных пунктов, могут применяться как карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Переволоки муниципального района Безенчукский Самарской области (М 1:10 000), так и карта функциональных зон сельского поселения Переволоки муниципального района Безенчукский Самарской области (М 1:25 000).

1.10. Функциональное зонирование территории отображено на картах Генерального плана в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793». Для определения границ функциональных зон может применяться как карта функциональных зон сельского поселения Переволоки муниципального района Безенчукский Самарской области (М 1:25 000), так и карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Переволоки муниципального района Безенчукский Самарской области (М 1:10 000).

1.11. Виды объектов местного значения сельского поселения Переволоки , отображенные на картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Переволоки, соответствуют требованиям Градостроительного кодекса Российской	 Федерации и части 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области».

Отображение объектов на картах Генерального плана выполнено в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793».

1.12. Реализация Генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утверждаемыми Администрацией сельского поселения Переволоки, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Переволоки, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселения и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса. Указанные мероприятия могут включать:

1) подготовку и утверждение документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом;

2) принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создание объектов местного значения сельского поселения Переволоки на основании документации по планировке территории.

1.13. В случае, если программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Переволоки,  решения органов местного самоуправления  сельского поселения Переволоки, иных главных распорядителей средств бюджета сельского поселения Переволоки,  предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Переволоки, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, приняты до утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения сельского поселения Переволоки, подлежащих отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, или в случае внесения в Генеральный план изменений в части размещения объектов местного значения такие программы и решения подлежат приведению в соответствие с Генеральным планом в двухмесячный срок соответственно с даты их утверждения, даты внесения в них изменений.

1.14. В случае если программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Переволоки, решения органов местного самоуправления  сельского поселения Переволоки, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Переволоки, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения сельского поселения Переволоки, подлежащих отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, в Генеральный план в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.

1.15. В случае, если в Генеральный план внесены изменения, предусматривающие строительство или реконструкцию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, которые являются объектами местного значения и не включены в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, данные программы подлежат приведению в соответствие с Генеральным планом в трехмесячный срок с даты внесения соответствующих изменений в Генеральный план.

1.16. Указанные в настоящем Положении характеристики планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Переволоки (площадь, протяженность, количество мест и иные) являются ориентировочными и подлежат уточнению в документации по планировке территории и в проектной документации на соответствующие объекты.

1.17. Вновь построенные, прошедшие реконструкцию или капитальный ремонт объекты должны соответствовать требованиям доступности для маломобильных групп населения (в том числе инвалидов-колясочников, инвалидов по слуху и зрению).

1.18. Характеристики зон с особыми условиями использования территории планируемых объектов местного значения сельского поселения Переволоки, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, определены в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на момент подготовки Генерального плана.

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Переволоки, являющихся источниками воздействия на среду обитания, определены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (далее также – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Переволоки, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Переволоки IV - V класса опасности определяются проектами ориентировочного размера санитарно-защитной зоны соответствующих объектов.

1.19. Применение отображенных на картах материалов по обоснованию Генерального плана зон с особыми условиями использования территории осуществляется с учетом положений Земельного кодекса Российской Федерации о том, что установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории осуществляются на основании решения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления и положений статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №  342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

Определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и отображенные на картах материалов по обоснованию Генерального плана ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны применяются в порядке, установленном статьей 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.20. Отображение на картах Генерального плана планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района Безенчукский не определяет их местоположение, а осуществляется в целях определения функциональных зон их размещения.

1.21. Отображение на картах Генерального плана существующих и планируемых объектов, не являющихся объектами федерального значения, объектами регионального значения, объектами местного значения, осуществляется в информационных целях.

# 2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Переволоки муниципального района Безенчукский Самарской области, их основные характеристики и местоположение

2.1 Планируемые объекты жилищного фонда

Площадки под развитие малоэтажной индивидуальной застройки в

сельском поселении Переволоки, предусмотренные генеральным планом:

1) в срок до 2023 года:

- площадка №1 , расположенная на юг от южной границы с.Переволоки

на продолжении улицы Центральной, общей площадью 27,55 га (111 участков);

- площадка №1 , расположенная в центральной части пос. Заволжский по

ул. Степной, общей площадью 2,4 га (12 участков);

2) в срок до 2033 года:

- площадка №2, расположенная в юго-западном направлении от площадки №1 в с. Переволоки, общей площадью 24,2 га (107 участков).

2.2 Объекты местного значения в сфере физической культуры

и массового спорта

Объекты физкультуры и спорта, размещение которых планируется Генеральным планом:

1) в срок до 2023 года:

путем строительства:

с. Переволоки

- физкультурно-спортивного комплекса с универсальными спортивными залами общей площадью 600 кв.м, бассейном, легкоатлетическим стадионом общей площадью 4000 кв.м, спортивными площадками, общей площадью 2000 кв.м, на участке в южной части села между ул.Центральной и берегом р.Безенчук, площадью земельного участка 1,4 га;

д. Красноселки

- спортивных плоскостных сооружений открытого типа в центральной части населенного пункта между ул.Центральной и берегом р.Безенчук, площадью земельного участка 0,4 га;

пос. Заволжский

- спортивных плоскостных сооружений открытого типа в юго-восточной части поселка, между ул.Центральной и берегом р.Безенчук, площадью земельного участка 0,34 га;

путем реконструкции:

с. Переволоки

- школьного физкультурно-спортивного зала общей площадью 200 кв.м и спортивной площадки общей площадью 600 кв.м, расположенных по адресу ул.Школьная, 1.

2) в срок до 2033 года

путем строительства:

с.Переволоки

- спортивных плоскостных сооружений открытого типа в центральной части села по ул. Центральной, на придомовой территории 2-х этажных многоквартирных жилых домов, площадью земельного участка 0,30 га.

2.3 Объекты местного значения в сфере местного самоуправления

Объекты местного самоуправления, размещение которых планируется

Генеральным планом:

1) в срок до 2023 года:

путем реконструкции:

с.Переволоки

- помещений 1-го этажа многоквартирного 2-х этажного жилого дома, расположенного по ул.Центральной, напротив школьного участка под размещение администрации сельского поселения и отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.

2.4 Объекты местного значения в сфере культуры

Объекты в сфере культуры, размещение которых планируется Генеральным планом:

1) в срок до 2023 года:

путем строительства:

с.Переволоки

- нового объекта культуры и досуга, расположенного по ул. Центральной в южной части села, на 120 посетителей, площадью участка 1,1 га.

пос. Заволжский

- многофункционального общественного здания с помещениями сельского дома культуры на 40 посетителей, библиотеки, ФАП на 15 посещений в смену, расположенного южной части ул.Степной (рядом с площадкой №1 жилищного строительства), площадь участка 0,3 га;

путем реконструкции:

с.Переволоки

- здания сельского дома культуры и библиотеки, расположенного по ул. Центральная 30;

д. Красноселки

- здания сельского дома культуры и библиотеки, расположенного по ул. Центральная, 1;

пос. Дружба

- здания бывшего сельского клуба, расположенного по адресу, ул. Нефтяников, 6 под размещение СДК на 40 посетителей.

2.5 Объекты местного значения в сфере образования

Объекты в сфере образования, размещение которых планируется Генеральным планом

1) в срок до 2023 года:

с.Переволоки

путем реконструкции:

- здания детского сада «Звонкие голоса», расположенного по адресу Светлая, 2

1) в срок до 2033 года:

с.Переволоки

путем реконструкции:

- здания общеобразовательной школы, расположенного по адресу Школьная, 2, с увеличением вместимости школы на 40 учеников, увеличением площади школьных помещений и увеличением площади школьного участка.

2.6 Объекты местного значения в сфере здравоохранения

Объекты в сфере здравоохранения, размещение которых планируется

Генеральным планом:

1) в срок до 2023 года

путем реконструкции:

с.Переволоки

- помещений 1-го этажа многоквартирного 2-х этажного жилого дома, расположенного по ул.Центральной, напротив школьного участка под размещение аптеки площадью 50 кв.м;

путем строительства:

д. Красноселки

- аптеки, предполагаемое место размещения вдоль ул.Центральной, площадь участка 0,2 га;.

пос. Заволжский

- фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в составе вновь возводимого многофункционального общественного здания, расположенного по ул. Степной, площадь участка 0,3 га;

2) в срок до 2033 года

путем строительства:

с. Переволоки

- аптеки, расположенной у южной границы села по ул.Центральной, площадь земельного участка 0,1 га.

2.7 Объекты местного значения в сфере создания условий для обеспечения жителей поселения услугами бытового обслуживания

Объекты местного значения в сфере создания условий для обеспечения жителей поселения услугами бытового обслуживания, размещение которых планируется Генеральным планом:

1) в срок до 2023 года

путем строительства:

с.Переволоки

- торгового центра (80 кв.м торговой площади) с предприятием бытового обслуживания (2 раб. места) и кафе на 50 посадочных мест в составе площадки №1 под комплексное освоение на пересечении улиц Центральной и Набережной, площадью земельного участка 0,5 га;

путем реконструкции:

с.Переволоки

- помещений 1-го этажа многоквартирного двухэтажного жилого дома, расположенного по ул.Центральной, напротив школьного участка под размещение мастерских бытового обслуживания на 3 раб. места, общей площадью 100 кв.м;

д. Красноселки

- помещений продовольственного магазина (минимаркета), расположенного по адресу ул.Центральная, д.17 под размещение отдела товаров повседневного спроса площадью 20 кв.м и мастерской бытового обслуживания на 1 раб. место;

пос. Заволжский

- здания СДК, расположенного по ул. Центральной, с переносом помещений СДК в новое здание и размещением на освободившейся площади магазина товаров повседневного спроса торговой площадью 40 кв.м и предприятия бытового обслуживания на 1 раб. место.

2.8 Объекты местного значения в сфере создания условий для массового отдыха жителей и организации обустройства мест массового отдыха населения

Объекты в сфере создания условий для массового отдыха жителей и организации обустройства мест массового отдыха населения, размещение которых планируется Генеральным планом:

1) в срок до 2023 года:

путем строительства:

с.Переволоки

- сквера перед зданием СДК, расположенного по адресу, ул.Центральная, д.30, площадь участка 0,3 га;

- сквера рядом со зданием магазина и предприятия бытового обслуживания в составе площадки №1 под жилищное строительство на пересечении улиц Центральной и Набережной, площадью земельного участка 0,3 га.

- сквера перед зданием физкультурно-спортивного комплекса на участке в южной части села по ул.Центральной, площадь участка 0,2 га.

путем реконструкции и озеленения:

с.Переволоки

- площадки береговой полосы оросительного канала, примыкающей с юго-восточной стороны к площадке №1 для организации летнего пляжного отдыха у воды: пляжная зона, площадки для активных игр, площадки для тихого отдыха, озелененные площадки, общая площадь участка 4,8 га.

д.Красноселки

- детской площадки для активного отдыха, расположенной по ул. Центральной в центральной части села, площадь участка 0,40 га;

пос. Заволжский

- площадки береговой полосы р.Безенчук, расположенной с юго- восточной стороны поселка для организации летнего отдыха у воды: площадки для активных игр, озеленение, общая площадь участка 0,7 га.

2) в срок до 2033 года

путем строительства:

с.Переволоки

- сквера перед зданием столовой, напротив СДК и офиса врача общей практики, расположенного по адресу, ул.Центральная, д.31а, площадь участка 0,15 га;

- пешеходного бульвара вдоль ул.Центральной от многоквартирного двухэтажного жилого дома, расположенного по ул.Центральной, на первом этаже которого размещена администрация с.п. Переволоки до сквера перед зданием физкультурно-спортивного комплекса на участке в южной части села.

2.9 Объекты местного значения в сфере жилищно-коммунального

хозяйства

Объектом местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, размещение которого планируется Генеральным планом в срок до 2023 года, являются:

путем реконструкции:

с.Переволоки

- здания бывшей котельной под размещение пожарного депо на 2 машино-места, площадь участка 0,5 га;

путем строительства:

с.Переволоки

- пожарного пирса в южной части села с разворотной площадкой, площадь земельного участка 0,1 га.

пос. Заволжский

- пожарного пирса в юго-западной части села с разворотной площадкой, площадь земельного участка 0,1 га.

д. Красноселки

- пожарного пирса в северной части деревни за зданием СДК с разворотной площадкой, площадь земельного участка 0,1 га.

2.10 Объекты религиозного назначения

Объектами религиозного назначения, размещение которого планируется Генеральным планом в срок до 2023 года, является:

путем реконструкции:

- храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы, а также воскресная школа при приходе, расположенные по адресу, ул. Фасадная, 1.

2.11 Объекты местного значения в сфере инженерной инфраструктуры

2.11.1 Объекты канализации, размещение которых планируется Генеральным планом:

1) в срок до 2023 года

- реконструкция действующей КНС в д. Красноселки;

- реконструкция уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (110 м).

2.11.2 Объекты теплоснабжения, размещение которых планируется Генеральным планом:

1) в срок до 2023 года

- путем строительства модульной котельной в с. Переволоки

д. Красноселки для теплоснабжения жилых и административных зданий.

2.11.3 Объекты водоснабжения, размещение которых планируется Генеральным планом:

1) в срок до 2023 года путем строительства:

- водозаборной скважины в с. Переволоки на площадке №1;

- сети водопровода на Площадке №1 в с.Переволоки протяженностью –

2,75 км;

- сети водопровода на Площадке №1 в пос. Заволжский

протяженностью – 0,4 км;

путем реконструкции:

- водозаборной скважины в с. Переволоки;

- водозаборной скважины в д. Красноселки;

- водозаборной скважины в пос. Заволжский;

сети водопровода:

- 6,2 км (д. Красноселки); 0,35км (пос. Дружба); 7,5км (с. Переволоки); 0,046 км (пос. Заволжский). Всего одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене - 15300 м;

2) в срок до 2033 года путем строительства:

- сети водопровода на Площадке №2 в с. Переволоки протяженностью – 2,2 км.

2.11.4 Объекты газоснабжения, размещение которых планируется Генеральным планом путем строительства- сети газопровода:

1) в срок до 2023 года путем строительства:

- сети газопровода на Площадке №1 в с. Переволоки протяженностью – 5,5 км;

- сети газопровода на Площадке №1 в пос. Заволжский протяженностью – 0,8 км;

2) в срок до 2033 года путем строительства:

- сети газопровода на Площадке №2 в с. Переволоки протяженностью – 4,4 км.

2.11.5 Объекты энергоснабжения, размещение которых планируется Генеральным планом:

1) в срок до 2023 года путем строительства:

- сети энергоснабжения на Площадке №1 в с. Переволоки протяженностью – 2,75км;

- сети энергоснабжения на Площадке №1 в пос. Заволжский протяженностью – 0,4 км;

- строительства трех трансформаторных подстанций 6/0,38 кВА в с. Переволоки;

- строительства трех трансформаторных подстанций 6/0,38 кВА в д. Красноселки;

2) в срок до 2033 года путем строительства:

- сети энергоснабжения на Площадке №2 в с. Переволоки протяженностью –2,2км;

- строительства двух трансформаторных подстанций 6/0,38 кВА в с. Переволоки.

2.11.6 Объекты электросвязи, размещение которых планируется

Генеральным планом:

1) в срок до 2023 года путем:

- строительства сети электросвязи в с. Переволоки на Площадке №1 протяженностью – 2,75км;

- расширения АТС в с. Переволоки.

2) в срок до 2033 года путем:

- строительства сети электросвязи в с. Переволоки на Площадке №2 протяженностью – 2,2 км.

2.12 Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры

2.12.1 Улицы и автомобильные дороги местного значения, размещение которых планируется Генеральным планом в сельском поселении Переволоки до 2023 года путем:

1) реконструкции:

с.Переволоки:

- пер.Озерный – 0,1 км;

пос. Дружба

- ул.Нефтяников – 0,29км;

пос. Заволжский

- ул.Степная – 0,6км;

- ул.Центральная – 0,2км;

Всего реконструкции к 2023 г. подлежит 1,19 км улиц в границах сельского поселения Переволоки.

2) строительства:

с.Переволоки:

На площадке №1

- улицы №1 –0,8 км;

- улицы №2 – 0,8 км;

- улицы №3 – 0,4км;

- улицы №4 – 0,4км;

- улицы №5 – 0,35 км;

Всего строительству к 2023 г. подлежит 2,75 км улиц и дорог в границах сельского поселения Переволоки.

2.12.2 Улицы и автомобильные дороги местного значения, размещение которых планируется Генеральным планом в сельском поселении Переволоки до 2033 года:

1) путем строительства:

с.Переволоки:

На площадке №2

- улицы №1 – 0,54км;

- улицы №2 – 0,54км;

- улицы №3 – 0,2 км;

- улицы №4 – 0,54км;

Всего строительству к 2033 г. подлежит 1,82 км улиц и дорог в границах сельского поселения Переволоки.

2.13 Объекты местного значения в сфере организации ритуальных услуг

Не планируются.

2.14 Объекты межпоселенческого характера по охране окружающей среды

Объекты межпосленческого значения по охране окружающей среды, размещение которых планируется Генеральным планом в срок до 2033 года:

- приведение действующего объекта размещения биологических отходов в районе с.Переволоки в соответствие с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденных Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 г. №13-7-2/469;

- реконструкция плотины на р. Безенчук в с. Переволоки;

- берегоукрепительные сооружения в южной части с. Переволоки

протяженностью 0,6 км

2.15 Объекты промышленного и сельскохозяйственного производства

Объекты промышленного и сельскохозяйственного производства, размещение которых планируется Генеральным планом:

1) в срок до 2023 года

путем реконструкции:

с. Переволоки

- сельскохозяйственное предприятие ГУП ОПХ «Красногорское» с расширением поголовья КРС до 1200 голов, расположенное на расстоянии 0,15 км к западу от границы с.Переволоки, общая площадь участка га (СЗЗ -300м);

- зерноток ГУП ОПХ «Красногорское», расположенный на земельном участке с кадастровым номером 63:12:1203001:12 с западной стороны от с. Переволоки, общая площадь участка га, (СЗЗ – 100м);

-цех по ремонту сельхозтехники ГУП ОПХ «Красногорское», расположенной в 0,4 км к западу от границы с. Переволоки, общая площадь участка;

д. Красноселки

- ферма КРС молочного направления до 1200 голов на базе недействующей животноводческой фермы ГНУ СамНИИСХ, расположенной на расстоянии 0,2 км к северу от границы д. Красноселки, общая площадь участка 8,8 га (СЗЗ –300м);

- зерноток ГНУ СамНИИСХ на участке, расположенном в северо-западной части д. Красноселки, общая площадь участка га, (СЗЗ – 100м);

- предприятие по переработке сельхозпродукции на участке недействующей котельной в д. Красноселки за ул.Молодежной в центральной части деревни, общая площадь участка га (СЗЗ – 100м);

-цех по ремонту сельхозтехники СамНИИСХ, размещаемый в западной части д. Красноселки общая площадь участка;

2) в срок до 2023 года

путем реконструкции:

пос. Заволжский

- свиноферма ООО «Заволжское» с сокращением поголовья свиней до 100 голов и сокращением общей площади участка до га.

путем строительства:

с. Переволоки

- ферма звероводческая в 2 км к западу от с. Переволоки, общая площадь

участка 15га (СЗЗ – 500м);

# 3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Безенчукский, объектах местного значения сельского поселения Переволоки , за исключением линейных объектов

| Вид зоны | Площадь, га | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки | Плотность населения, чел./га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилая зона | 183,3280 | 0,2-0,3 | 0,4-0,6 | 20-30 |
|  | объекты местного значения муниципального района: - здание детского сада «Звонкие голоса», расположенного в с. Переволоки по адресу Светлая, - здание общеобразовательной школы, расположенное в с. Переволоки по адресу вместимости школы на 40 учеников, увеличением площади школьного участка на 0,1 - размещение пожарного депо вместо котельной на 2 машино-места, с. Переволоки, кадастровый участок 63:12:1202004:18. |
| ПЛОЩАДКА №1, расположенная на юг от южной границы с.Переволоки на продолжении улицы 27,55 га, рассчитана на 1 очередь строительства; ПЛОЩАДКА №2, расположенная в юго-западном направлении от площадки №1 в с. Переволоки, рассчитана на 2 очередь строительства; -пожарный пирс; ПЛОЩАДКА №1 , расположенная в центральной части пос. Заволжский по ул. Степной, общей очередь строительства. |
| Общественно-деловая зона | 6,8439 | 1 | 2 | - |
|  | объекты местного значения муниципального района: - физкультурно-спортивный комплекс с универсальными спортивными залами общей легкоатлетическим стадионом общей площадью 4000 кв.м, спортивными площадками участке в южной части с. Переволоки, между ул.Центральной и берегом р.Безенчук, площадью га (строительство); объекты местного значения сельского поселения: - помещения 1-го этажа многоквартирного 2-х этажного жилого дома, расположенного ул.Центральной, напротив школьного участка под размещение администрации сельского социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (реконструкция); - объект культуры и досуга, расположенный в с. Переволоки по ул. Центральной посетителей, площадь участка 1,1 га (строительство); - многофункциональное общественное здание с помещениями сельского дома культуры ФАП на 15 посещений в смену, расположенное в пос. Заволжский, в южной части ул.жилищного строительства), площадь участка 0,3 га (строительство); - здание сельского дома культуры и библиотеки, расположенное в с. Переволоки (реконструкция); - здание сельского дома культуры и библиотеки, расположенное в д. Красноселки (реконструкция); - аптека, расположенная вдоль ул.Центральной д. Красноселки, площадь земельного - здание бывшего сельского клуба, расположенное в пос. Дружба по адресу, ул. Нефтяников, 40 пос. (реконструкция); - аптека, расположенная у южной границы с. Переволоки по ул.Центральной, площадь (строительство); - торговый центр (80 кв.м торговой площади) с предприятиями бытового обслуживания в с. Переволоки в составе площадки №1 под комплексное освоение на пересечении площадью земельного участка 0,5 га (строительство); - предприятия бытового обслуживания на 3 раб. места в помещениях 1-го этажа жилого дома, расположенного в с. Переволоки по ул.Центральной, напротив школьного 1000 кв.м (реконструкция); - магазин товаров повседневного спроса, торговая площадь 20 кв.м и предприятие место в помещениях продовольственного магазина (минимаркета), расположенного ул.Центральная, д.17, (реконструкция); - магазин товаров повседневного спроса, торговая площадь 40 кв.м и предприятие место, расположенные в здании СДК пос. Заволжский по ул. Центральной, с переносом здание (реконструкция); - храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы, а также воскресная школа при приходе, Переволоки , ул. Фасадная, 1 (реконструкция); -пожарный пирс, д. Красноселки. |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 116,0264 | 0,8* | 2,4* | - |
|  | -цех по ремонту сельхозтехники ГУП ОПХ «Красногорское», расположенной в Переволоки, общая площадь участка (реконструкция); -цех по ремонту сельхозтехники СамНИИСХ , размещаемый в западной части д. Красноселки (реконструкция); |
| Зона сельскохозяйственного использования | 11133,2853 | 0,6** | 1,8** | - |
|  | - сельскохозяйственное предприятие ГУП ОПХ «Красногорское» с расширением расположенное на расстоянии 0,15 км к западу от границы с.Переволоки, общая (реконструкция); - зерноток ГУП ОПХ «Красногорское», расположенный на земельном участке с кадастровым номером 63:12:1203001:12 с западной стороны от с. Переволоки, общая площадь участка га, (СЗЗ – 100м); - ферма КРС молочного направления до 1200 голов на базе недействующей СамНИИСХ, расположенной на расстоянии 0,2 км к северу от границы д. Красноселки, (СЗЗ – 300м) (реконструкция); - зерноток ГНУ СамНИИСХ на участке, расположенном в северо-западной части участка га, (СЗЗ – 100м) (реконструкция); - предприятие по переработке сельхозпродукции на участке недействующей котельной ул.Молодежной в центральной части деревни, общая площадь участка га (СЗЗ – 100м) - свиноферма ООО «Заволжское» у северной границы пос. Заволжский с сокращением сокращением общей площади участка до га (реконструкция) - ферма звероводческая в 2 км к западу от с. Переволоки, общая площадь участка 15га - плотина на р. Безенчук в с. Переволоки (реконструкция); - берегоукрепительные сооружения в южной части с. Переволоки протяженностью 0,6; - пожарный пирс, пос. Заволжский. |
| Зона рекреационного назначения | 8,7426 | - | - | - |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - сквер перед зданием СДК в с. Переволоки, ул.Центральная, 30, площадь участка 0,3 - сквер рядом со зданием магазина и предприятиями бытового обслуживания в составе строительство в с. Переволоки на пересечении улиц Центральной и Набережной, площадью (строительство); - сквер перед зданием физкультурно-спортивного комплекса на участке в южной ул.Центральной, площадь участка 0,2 га (строительство); - площадка береговой полосы оросительного канала, примыкающая с юго-восточной с.Переволоки для организации летнего пляжного отдыха у воды: пляжная зона, площадки для тихого отдыха, озелененные площадки, общая площадь участка 4,8 га (реконструкция); - физкультурно-спортивный зал общей площадью 200 кв.м и спортивная площадка расположенные по адресу: с. Переволоки, ул.Школьная, 1 (реконструкция); - спортивные плоскостные сооружения открытого типа в центральной части села Переволоки придомовой территории 2-х этажных многоквартирных жилых домов, площадь (строительство); - сквер перед зданием столовой, напротив СДК и офиса врача общей практики в с .Переволоки га (строительство); - пешеходный бульвар в с. Переволоки вдоль ул.Центральной от многоквартирных жилых здания физкультурно-спортивного комплекса в южной части села (строительство); - детская площадка для активного отдыха в д. Красноселки по ул. Центральной в участка 0,40 га (строительство); - спортивные плоскостные сооружения открытого типа в юго-восточной части д. Красноселки ул.Центральной и берегом р.Безенчук, площадь земельного участка 0,34 га; - площадка береговой полосы р.Безенчук, расположенная с юго-восточной стороны летнего отдыха у воды: площадки для активных игр, озеленение, общая площадь участка - спортивные плоскостные сооружения открытого типа в юго-восточной части ул.Центральной и берегом р.Безенчук, площадью земельного участка 0,34 га. |
| Зона специального назначения | 5,0655 | - | - | - |
|  | -кладбище с восточной части от с. Переволоки, 1,2 га; -кладбище в д. Красноселки; -кладбище севернее д. Красноселки; -скотомогильник на севере от с. Переволоки. |

Примечание:

* для промышленных предприятий минимальную плотность застройки, (%) принимать в соответствии с СП 18.13330.2011

** для сельскохозяйственных предприятий минимальную плотность застройки, (%) принимать в соответствии с СП 19.13330.2011

Вновь построенные, прошедшие реконструкцию или капитальный ремонт объекты должны соответствовать доступности для маломобильных групп граждан (в том числе инвалидов-колясочников, инвалидов по слуху и зрению)